## Паспорт

## Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МБОУ «Гимназия № 19»

| Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 №261-ФЗ - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; -Приказ МинэнергоРоссийской Федерации №399 от 30.06.2014 года «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» - Приказ от 30 июня 2014 года №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих, регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации. |
| Полное наименование исполнителей и соисполнителей | Администрация МБОУ «Гимназия № 19» при финансовой поддержке администрации Управления образования города Черкесска. Поставщики обслуживающих организаций на договорных обязательствах. |
| Полное наименование разработчиков программы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19» |
| Цели и задачи целевой программы | Цель Программы - снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение зданий школы и дошкольных групп за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Задачи Программы: снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии и воды; уменьшение потребления энергии и связанных с этих затрат в среднем на 15 процентов; совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов; внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в зданиях школы и дошкольных групп; повышение уровня компетентности работников гимназии в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; -внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической безопасности школы. -сокращение потерь тепловой и электрической энергии и расходов на оплату за энергоресурсы в ОУ; -эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, чтобы снизить расход бюджетных средств на ЭР. -разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. |
| Целевые показатели программы | Реализация программы позволит: снизить удельные показатели расхода энергоносителей к уровню прошлого года на 15%, сократить потребление холодной воды за счет уменьшения непроизводительных потерь, обеспечить снижение удельного потребления энергии в связи с выполнением осуществляемых мероприятий. Планируемое потребления электроэнергии, воды, теплоэнергии по приборам учета |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 -2021 годы. Программа реализуется в два этапа: первый этап – 2016-2017 годы, завершение формирования механизма управления работами по энергосбережению, формирование нормативно-правовой базы, выполнение первоочередных малозатратных, организационных и технических мероприятий. второй этап – 2018-2021 годы реализация проектов, обеспечивающих получение наибольшего экономического, экологического и социального эффектов, корректировка целевых подпрограмм |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования из муниципального бюджета и исполнения долгосрочных целевых программ Объемы финансирования Программы на 2016-2021 годы за счет средств финансирования по годам носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению и корректировке установленным порядком. |
| Планируемые результаты реализации программы | Повышение заинтересованности в энергосбережении; сокращение потерь энергоресурсов; сокращение бюджетных средств на энергоресурсы; Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит снизить результаты потребления и затраты на топливно-энергетические ресурсы. |
| Перечень основных мероприятий долго-срочной целевой программы | Проведение энергоаудита здания гимназии; анализ существующей ситуации; создание нормативно-правовой базы энергосбережения; организация комплексной системы учета; внедрение современных энергосберегающих технологий; проведение мониторинга использования тепло, энергоресурсов; проведение энергетических обследований для выявления первоочередных мер сокращения потерь; модернизация систем освещения помещений, зданий; теплоизоляция внутренних трубопроводов систем отопления в подвальных помещениях; установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной. |
| Контроль исполнения Программы | Администрация ОУ, администрация Управления образования города Черкесска |

2.Пояснительная записка

## Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Черкесска на 2016-2021 годы (далее-Программа)

Информация об организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19» города Черкесска. Основными видами деятельности является реализация общеобразовательных программам: дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общегообразования и общеразвивающих программ дополнительного образования.

ОУ имеет в оперативном управлении 1здание:

здание школы (общей площадью 13 100 кв. м)

Общая численность работников ОУ: ааминистративно-управленческий-7 чел. Педагогические работники – 60 чел., обслуживающий персонал-38 чел., количество учащихся -756 чел.

Энергоснабжение объектов гимназии осуществляется в виде подачи электрической энергии от трансформаторной подстанции. расположенной в непосредственной близости от территории ОУ, обслуживаемой специалистами электрических сетей.  Имеется центральное водоснабжение и отопление. В зданиях установлены приборы учета тепла, воды и приборы учета электрической энергии.

Теплоснабжение осуществляется централизовано, посредством центральной котельной.  Котельной отапливаются многоквартирные дома, здание гимназии.   Тепловая трасса проходит утеплена, защищена металлическим кожухом подведена к зданию гимназии и потерь тепла от источника нет. Установлены счетчики тепловой энергии двух узлов, которые поверяютс в соответствии с требованиями.  Чтобы развивать в учреждении систему эффективного энергопотребления, в первую очередь необходимо создать соответствующую систему контроля эффективности потребления энергоресурсов. Система автоматического регулирования параметров теплоносителя в зависимости от наружного воздуха позволило создать комфортные климатические условия внутри помещения, исключая перетоп (см. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»). Ежегодно составляются договора на поставку тепловой энергии со снабжающей организацией.

Водоснабжение учреждения также осуществляется централизовано. Счётчики учёта потребления воды установлены, своевременно прохотят поверку.

## Обеспеченность приборами учета

## Контроль за исправностью приборов учета является основным для всех энергосберегающих мероприятий.

## Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ОУ.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сравнении с предыдущими годами.

потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, дверные коробки;

В числе основных причин, по которым энергосбережение зданий выходит на первый план является необходимость:

снижения расходов муниципального бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению и водоснабжению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;

уменьшения роста затрат на коммунальные услуги при неизбежном увеличении тарифов.

## В ОУ существует значительный потенциал энергосбережения в здании. Процесс энергосбережения в ОУ можно обеспечить только программно-целевым методом.

Без проведения мероприятий по энергоресурсосбережению невозможно решение вопросов по экономии, так как повышение эффективности использования ЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической энергии позволяет добиться существенной экономии, как ЭР, так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ЭР за счет внедрения в Учреждение предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ЭР во всех структурных подразделениях гимназии, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования школы.

Таким образом, основными направлениями энергосбережения являются:

1. Энергоаудит. Проведение энергетических обследований ОУ.

2. Энергоучет. Контроль за работой приборов учета.

3. Регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов от источника их производства до конечного потребителя.

4. Тепловая изоляция.

5. Стимулирование энергосбережения.

6. Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации (газеты, беседы), организацию выставок, семинаров, выпуск методической литературы.

Первоочередные меры:

-осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов;

-обучение работников и учащихся ОУ способам и условиям энергосбережения.

Программа энергосбережения в гимназии обеспечивает перевод на энергоэффективный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация энгергетического баланса позволяет уменьшить бюджетные затраты на приобретение ЭР.

## 3. Цель программы и основные задачи

Цель Программы - снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение зданий школы за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования в образовательном учреждении.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих зада

1. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - технический проект – экспертиза - снижение лимита ЭР.

2.Снижение удельных величин потребления ОУ топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования ОУ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

3.совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов;

4.повышение уровня компетентности работников гимназии в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

7. Снижение финансовой нагрузки на бюджет ОУ за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергии.

## 4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2016 по 2021 год и осуществляется в два этапа.

Первый этап -2016-2017 годы

Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и малозатратные мероприятия.

Второй этап-2018-2021 годы

Реализуются основные мероприятия Программы.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, согласовывается с финансовым отделом администрации мэрии города Черкесска, утверждается приказом руководителя учреждения и включается в план финансово-хозяйственной деятельности (смету расходов).

5. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

1. Регулирование, надзор и управление энергосбережением;

2. Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

3. Экономическая целесообразность энергосбережения;

4. Всеобщая заинтересованность и инициативность в процессе энергосбережения.

6. Управление энергосбережением в ОУ

Администрация совместно с УО определяет стратегию энергосбережения. Обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований ОУ, финансируемых из бюджета.

7. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование мероприятий по повышению эффективности использования энергии осуществляется за счет:

-  средств муниципального бюджета.

## 8.Основные пути решения проблемы

## Сбор и анализ информации по энергопотреблению в гимназии позволит получить общее представление о потреблении воды, электрической и тепловой энергии.

## В процессе реализации программы предусмотрено энергетическое обследование, которое позволит уточнить энергетический потенциал.

## На основании анализа представленных данных сформирована структура потребления энергоресурсов.

## Комплекс мероприятий, включенных в программу позволит решить проблему энергосбережения, несмотря на то, что предусмотреть высокие показатели экономии в период реализации Программы не всегда обоснованно.

## 9. Система программных мероприятий

Программа включает реализацию следующее мероприятие:

1. Обследование здания с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации.

В этих целях предварительно проводится первоначальный осмотр здания и выявление реальной возможности реализовать энергосберегающие мероприятия, а также предварительная технико-экономическая оценка.

База данных заполняется на основании технического паспорта и информации работников гимназии. База данных позволит произвести анализ энергопотребления и составить отчет по всей полученной информации о здании гимназии, а также позволит вносить изменения в программу, при необходимости. Отчет составляется согласно требованиям к отчетности о реализации программы.

В результате реализации энергосберегающего мероприятия энергопотребление в здании должно снизиться до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и останется на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через несколько лет энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер.

Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления. Энергомониторинг доказал, что он не только полезный инструмент после реализации проекта по энергоэффективности, но и в течение всего срока эксплуатации здания. Международный опыт внедрения энергомониторинга как отдельной меры показывает, что достигаемая экономия энергии и воды составляет от 5 до 15 процентов от уровня их потребления.

Разработка системы эксплуатации и технического обслуживания здания.

Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам,

техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны работников зданий.

Эксплуатацией и обслуживанием здания должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений.

В рамках Программы прогнозируется планирование и разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания здания, обучение обслуживающего персонала и проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов.

В рамках Программы планируется установление и утверждение долгосрочных лимитов потребления энергоресурсов, ежемесячный контроль и оценка эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения, ежемесячный учёт экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по целевой программе.

Перечень программных мероприятий,

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности | 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | 1 квартал 2016 г. | Директор |  |
|  | 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | 1 квартал 2016. | Директор |  |
|  | 3. Издание распорядительных документов по ОУ | 1 квартал 2016 г. | Директор |  |
|  | 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещания различного уровня | Весь период | Администрация |  |
| 2. Реализация общих мероприятий энергосбережения | 1. Оформление энергетических паспортов | 1 квартал 2016 г. | Максименко В.В |  |
|  | 2. Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | 2 раза в год | Максименко В.В |  |
|  | 3. Проведение энергетических мониторингов | Весь период | Максименко В.В |  |
|  | 4. Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Весь период | Максименко В.В |  |
|  | 5. Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования. | Весь период | Максименко В.В |  |
|  | 6. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования | Весь период | Максименко В.В |  |
|  | 8. Своевременная передача данных показаний приборов учета | Весь период | Максименко В.В |  |
|  | 9. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. | Весь период | Администрация |  |
|  | 10. Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. | Весь период | администрация |  |
| 3. Реализация проектов по энергосбережению | 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | Весь период | администрация, сотрудники |  |